## Slide 1: Karakterek, szöveg detektálása képen
Horváth Dániel, Balázs Tibor

## Slide 2: feladat
Nyomtatott szövegről készült képeken a karakterek felismerése
Befoglaló téglalapuk megadása
Elforgatott képeken is
Grafikus felület
  Képek betöltése
  Megjelenítés
  Algoritmus választás

## Slide 3: A programról
C++ backend Java frontenddel
  A kép kiválasztása után a Java GUI meghívja a backend .exe-jét
  Parancssori paraméterekkel
    A fájl helye (abszolút útvonal)
    A kiválasztott algoritmus
    Betűméret
    Sortávolság
  Az .exe futása után pedig megnyitja az eredményképet, és megjeleníti
Különbféle képfeldolgozó algoritmusok

## Slide 4: Algoritmusok
Kipróbált algoritmusok:
  MSER: elvetettük
  Knn osztályozás: szintén elvetettük
A jelenlegi algoritmus:
  A képet beolvassuk és szürkeárnyalatossá konvertáljuk
  Homályosítást alkalmazunk (Gaussi)
  Kétféle módon küszöbölünk [1]:
    Adaptív küszöbölés: Itt először nyitást alkalmazunk zajcsökkentés érdekében, majd az OpenCV beépített adaptiveThreshold műveletét használjuk, majd zárást alkalmazunk
    Otsu küszöbölés: Itt az Otsu algoritmus alapján használunk küszöbölést nyitás és zárás műveletek nélkül
    A GUI-n keresztül ebből a két algoritmusból tudunk választani

## Slide 5: Algoritmusok
A jelenlegi algoritmus:
  Az OpenCV findContours műveletének segítségével megkeressük a képen a kontúrokat. Bár ezek a kontúrok zajmentesek, és már néhány előfeldolgozó lépést végrehajtottunk rajtuk, még jó eséllyel olyan kontúrokat is fogunk találni, amelyek nem igazi karakterhez tartoznak.
  Annak érdekében, hogy ezeket a kontúrokat kiszelektáljuk, a kontúrok különböző statisztikai jellemzőit vizsgáljuk [1]:
    Méret
    Telítettség
    Kompaktság
  Az ékezetes karakterek detektálásának érdekében módszert kerestünk az ékezetek a betű törzsével való összekötéséhez. A jelenleg implementált módszer az ékezet távolsága és mérete alapján köti össze a betű törzsével az ékezeteket, ügyelve arra, hogy a megfelelő betűvel történjen az uniózás. A GUI-n látható két paraméter az ékezetek detektálásának megkönnyítésére szolgál.

## Slide 6: grafikus felület
Swingben készült
Komponensei:
  Tartalom méretétől függő nagyságú JFrame
    Mindig a képernyő közepén van
  Gomb, ami kattintásra egy JFileChooser-t hoz fel
    Csak képek nyithatók meg vele
    Ad egy thumbnailt a kiválasztott képről
  JComboBox, amivel az algoritmust választhatjuk ki
  Két JTextField: betűméret, sortávolság
    Az algoritmusokat paraméterezik
  Két JScrollPane
    Az eredeti és az eredményképek megjelenítésére

## Slide 7: Néhány tesztkép

## Slide 8: Néhány tesztkép

## Slide 9: Néhány tesztkép

## Slide 10: Összegzés
Célunk egy olyan algoritmus megalkotása volt, mely nyomtatott szkennelt képen jól detektálja a karaktereket. A maximális hatékonyság sajnos nagyon paraméterfüggő, ezek többszöri tesztelése esetén kaphatunk közelítőleg jó eredményt. A képek a tesztjeink során nem voltak érzékenyek a forgatásra.

## Slide 11: Források
[1] http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/78023/BachelorThesis_AlejandroPerez.pdf?sequence=1

## Slide 12: Köszönjük a figyelmet!